## Slide 1
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
DISEÑO DEL CONTROL DE NIVEL PARA UN SISTEMA DE CUATRO
TANQUES ACOPLADOS MEDIANTE CONTROL PREDICTIVO
Trabajo de Tesis 2 — Semestre 2026-1
Autor: Edwin Jesús Davila Avalos
Asesor: Juan Javier Sotomayor Moriano
Lima, junio 2026

## Slide 2
DISEÑO DEL CONTROL DE NIVEL PARA UN SISTEMA DE CUATRO TANQUES ACOPLADOS MEDIANTE CONTROL PREDICTIVO
2
ÍNDICE
Capítulo 1. Estudio del control de nivel en sistemas de tanques acoplados
Capítulo 2. Modelado del sistema y fundamentos del Control Predictivo GPC
Capítulo 3. Diseño del controlador predictivo GPC MIMO
Capítulo 4. Análisis comparativo del GPC frente al PI con desacoplador
Conclusiones generales
Trabajo futuro
Bibliografía

## Slide 3
DISEÑO DEL CONTROL DE NIVEL PARA UN SISTEMA DE CUATRO TANQUES ACOPLADOS MEDIANTE CONTROL PREDICTIVO
Capítulo 1. Estudio del control de nivel en sistemas de tanques acoplados
1.1 Importancia y problemática
3
• Control de nivel: una de las operaciones más recurrentes en la industria
• Sectores: petroquímica, minería, alimentaria, farmacéutica, energética
• Sistemas MIMO con acoplamiento ⇒ control SISO clásico es insuficiente
• Limitaciones: no linealidades, restricciones físicas, perturbaciones
(IMAGEN)
Ejemplo industrial — control de pH en circuito de cal
(IMAGEN)
Diagrama de sistema TITO con acoplamiento

## Slide 4
DISEÑO DEL CONTROL DE NIVEL PARA UN SISTEMA DE CUATRO TANQUES ACOPLADOS MEDIANTE CONTROL PREDICTIVO
Capítulo 1. Estudio del control de nivel en sistemas de tanques acoplados
1.2 Sistema de cuatro tanques acoplados
4
(IMAGEN)
Esquema Johansson (1998)
(IMAGEN)
Planta piloto Lab. Control Avanzado PUCP
Fase del sistema según γ₁ + γ₂
Fase MÍNIMA (P⁻): 1 < γ₁+γ₂ < 2
◦ Ceros en semiplano izquierdo | Comportamiento estable
◦ Caminos directos dominan | Control predictivo aplicable
Fase NO MÍNIMA (P⁺): 0 < γ₁+γ₂ < 1
◦ Cero en semiplano derecho | Respuesta inversa transitoria
◦ Limita el ancho de banda alcanzable por cualquier controlador lineal
(IMAGEN)
Comparación de la respuesta al escalón en fase mínima vs no mínima

## Slide 5
DISEÑO DEL CONTROL DE NIVEL PARA UN SISTEMA DE CUATRO TANQUES ACOPLADOS MEDIANTE CONTROL PREDICTIVO
Capítulo 1. Estudio del control de nivel en sistemas de tanques acoplados
1.3 Estado del arte | 1.5 Objetivos
5
Técnicas aplicadas en la literatura
• Control clásico: PID descentralizado, PI con desacoplador
• Control avanzado: fuzzy-PID, control adaptativo, robusto fraccional
• Inteligencia artificial: PI-NN, PID-NN con PSO
• Control predictivo: DMC, GPC, NMPC, DMPC
Objetivo general
Diseñar un controlador GPC multivariable
◦ Regular niveles de los tanques inferiores
◦ Considerar acoplamientos, restricciones y perturbaciones
◦ Comparar con control PI clásico con desacoplador
Objetivos específicos
• Caracterizar la dinámica MIMO del sistema
• Obtener modelo linealizado en el punto de operación
• Diseñar el algoritmo GPC con restricciones
• Implementar en MATLAB/Simulink
• Comparar GPC vs PI+Desacoplador

## Slide 6
DISEÑO DEL CONTROL DE NIVEL PARA UN SISTEMA DE CUATRO TANQUES ACOPLADOS MEDIANTE CONTROL PREDICTIVO
Capítulo 2. Modelado del sistema y fundamentos del Control Predictivo GPC
2.1 Modelamiento del sistema de cuatro tanques acoplados
6
• Modelo no lineal: balance de masa + ley de Bernoulli
• 4 ecuaciones diferenciales acopladas con términos √h
• Linealización en torno al punto de operación h₀ = (h₁⁰, h₂⁰, 25, 25)
• Representación en espacio de estados + matriz de transferencia G(s)
(IMAGEN)
Esquema del sistema con γ₁, γ₂ y caminos directo/cruzado
(IMAGEN)
Ecuaciones no lineales del modelo (sistema de 4 EDOs)

## Slide 7
DISEÑO DEL CONTROL DE NIVEL PARA UN SISTEMA DE CUATRO TANQUES ACOPLADOS MEDIANTE CONTROL PREDICTIVO
Capítulo 2. Modelado del sistema y fundamentos del Control Predictivo GPC
2.2 Control Predictivo Generalizado (GPC)
7
Tres pilares del GPC
1. Modelo de predicción
◦ Modelo CARIMA
◦ Polinomios A, B, C en z⁻¹
◦ Operador Δ = 1 − z⁻¹ → acción integral
2. Función de costo
◦ Cuadrática: error² + esfuerzo²
◦ Pesos δ (seguimiento) y λ (control)
◦ Horizontes N₁, N₂, Nu
3. Ley de control
◦ Solución óptima via QP
◦ Δu* = (GᵀQG + R)⁻¹ Gᵀ Q (W − F)
◦ Solo se aplica el primer Δu
(IMAGEN)
Estructura básica del MPC: predicción, optimización y horizonte deslizante

## Slide 8
DISEÑO DEL CONTROL DE NIVEL PARA UN SISTEMA DE CUATRO TANQUES ACOPLADOS MEDIANTE CONTROL PREDICTIVO
Capítulo 2. Modelado del sistema y fundamentos del Control Predictivo GPC
2.3 GPC MIMO | 2.4 Validación del modelo
8
GPC en sistemas multivariables
• Extensión a polinomios matriciales A(z⁻¹), B(z⁻¹)
• Matriz dinámica G por bloques G_ij (uno por par entrada-salida)
• Función de costo con matrices Q y R bloque-diagonales
• Misma estructura analítica que el caso SISO
Validación del modelo: lineal vs no lineal
• Comparación de respuesta al escalón sobre ambos modelos
• Métrica FIT% para cuantificar la similitud
• Validez confirmada en una vecindad del punto de operación
(IMAGEN)
Esquema GPC MIMO: matriz G por bloques
(IMAGEN)
Comparación lineal vs no lineal en operación normal — FIT > 95%

## Slide 9
DISEÑO DEL CONTROL DE NIVEL PARA UN SISTEMA DE CUATRO TANQUES ACOPLADOS MEDIANTE CONTROL PREDICTIVO
Capítulo 3. Diseño del controlador GPC para el sistema TITO
3.3.2 Selección del horizonte y tiempo de muestreo
9
Parámetros del MODELO (fijados a priori)
• Constantes de tiempo dominantes: τ_dom ≈ 30 s
• Criterio: T_s = min(0.1 · τ_ij) → sobre-muestreo por carácter MIMO
• Criterio: N · T_s ≥ 5 · τ_dom para cubrir la dinámica completa
• Estos parámetros NO se sintonizan: dependen del proceso
Valores adoptados (Tabla 3.1)
◦ T_s = 1 s
◦ N = 50
◦ N · T_s = 50 s (cubre > 1.5 τ_dom)
◦ Coherente con Åström & Wittenmark
◦ para sistemas MIMO ruidosos
(IMAGEN)
Coeficientes de respuesta al escalón g_ij[k] para los 4 subprocesos

## Slide 10
DISEÑO DEL CONTROL DE NIVEL PARA UN SISTEMA DE CUATRO TANQUES ACOPLADOS MEDIANTE CONTROL PREDICTIVO
Capítulo 3. Diseño del controlador GPC para el sistema TITO
3.3.3 Matriz dinámica G | 3.3.4 Respuesta libre F
10
Matriz dinámica G
◦ Por bloques G_ij (uno por par entrada-salida)
◦ Cada G_ij es triangular inferior
◦ Coeficientes: respuesta al escalón g_ij[k]
◦ Estructura: G = [G₁₁ G₁₂; G₂₁ G₂₂]
Respuesta libre F
◦ Trayectoria con Δu = 0 (modelo libre)
◦ Propagación del modelo discreto con u(k−1) fijo
◦ Vector F apila las predicciones futuras
◦ Predicción total: Ŷ = G · ΔU + F
(IMAGEN)
Estructura de la matriz G por bloques + diagrama de la predicción

## Slide 11
DISEÑO DEL CONTROL DE NIVEL PARA UN SISTEMA DE CUATRO TANQUES ACOPLADOS MEDIANTE CONTROL PREDICTIVO
Capítulo 3. Diseño del controlador GPC para el sistema TITO
3.3.7 Tratamiento de restricciones (QP)
11
Tres tipos de restricciones físicas
• Sobre los incrementos: Δu_min ≤ Δu(k+i) ≤ Δu_max
• Sobre los valores absolutos: u_min ≤ u(k+i) ≤ u_max
• Sobre las salidas (opcional): y_min ≤ y(k+i) ≤ y_max
Forma estándar QP
min ½ ΔUᵀ H ΔU + fᵀ ΔU s.a. A_ineq · ΔU ≤ b_ineq
◦ H = 2 (GᵀQG + R)
◦ f = 2 GᵀQ (F − W)
◦ Resolución con quadprog (Algoritmo: active-set)
(IMAGEN)
Diagrama de flujo del controlador GPC

## Slide 12
DISEÑO DEL CONTROL DE NIVEL PARA UN SISTEMA DE CUATRO TANQUES ACOPLADOS MEDIANTE CONTROL PREDICTIVO
Capítulo 3. Diseño del controlador GPC para el sistema TITO
3.4 Sintonización del controlador GPC MIMO
12
Cuatro métodos comparados (uno por familia)
1. Clarke-Mohtadi (1987) — Heurístico-analítico
◦ Reglas prácticas de los autores originales del GPC
◦ Nu pequeño (1-3), δ unitario, λ moderado
2. Shridhar-Cooper (1997) — Analítico explícito
◦ Aproximación FOPDT por par entrada-salida
◦ Fórmulas cerradas para Nu y λ
3. PSO — Metaheurístico global
◦ Optimización por enjambre de partículas
◦ Exploración global sobre [log₁₀(λ), Nu]
4. Nelder-Mead (fminsearch) — Numérico directo
◦ Búsqueda local sin gradiente
◦ Refina el óptimo entregado por PSO
Comparación mediante score combinado
• 6 métricas: IAE, ISE, ITAE, t_est, sobrepico, esfuerzo
• Normalización min-max y suma ponderada → Score (menor = mejor)
• Ts = 1 s y N = 50 permanecen fijos durante toda la sintonización

## Slide 13
DISEÑO DEL CONTROL DE NIVEL PARA UN SISTEMA DE CUATRO TANQUES ACOPLADOS MEDIANTE CONTROL PREDICTIVO
Capítulo 3. Diseño del controlador GPC para el sistema TITO
3.4.6 Selección del método ganador
13
(IMAGEN)
Gráfica de barras del score combinado por método
Parámetros finales del GPC
Sintonización ganadora
◦ T_s = 1 s
◦ N = 50
◦ N_u = 5
◦ δ = [10, 10]
◦ λ = 0.0077 (valor aproximado)
Observaciones
• El método de optimización numérica ofrece el mejor compromiso
• Nu = 5 reduce el sobreajuste sin sacrificar agilidad
• Parámetros aplicados al controlador final del Cap. 4

## Slide 14
DISEÑO DEL CONTROL DE NIVEL PARA UN SISTEMA DE CUATRO TANQUES ACOPLADOS MEDIANTE CONTROL PREDICTIVO
Capítulo 4. Análisis comparativo del GPC frente al PI con desacoplador
4.1 Estrategia comparativa
14
Pregunta central del capítulo
¿En qué condiciones se justifica el GPC frente al PI clásico con desacoplador?
Controladores comparados
GPC multivariable (Cap. 3)
◦ Modelo CARIMA matricial
◦ Resolución de QP cada T_s
◦ Predicción a N pasos con horizonte deslizante
◦ Restricciones explícitas en u y Δu
◦ Coordinación nativa de los dos lazos
PI descentralizado + Desacoplador
◦ Pairing: u₁ → h₄, u₂ → h₃
◦ Sintonización IMC: K_p = τ / (K · λ_imc)
◦ Anti-windup por saturación incremental
◦ Desacoplador estático Skogestad: D = [1 −k₁₂; −k₂₁ 1]
◦ Cancela acople SOLO en estado estacionario

## Slide 15
DISEÑO DEL CONTROL DE NIVEL PARA UN SISTEMA DE CUATRO TANQUES ACOPLADOS MEDIANTE CONTROL PREDICTIVO
Capítulo 4. Análisis comparativo del GPC frente al PI con desacoplador
4.3 Escenario integrado de simulación
15
Trayectoria de eventos sobre la planta NO LINEAL
t = 0 → 400 s : Arranque desde h = 0
t = 400 s : Cambio SP h₃ 25 → 30 cm
t = 800 s : Cambio SP h₄ 25 → 20 cm
t = 1100 s : Inyección de ruido gaussiano (σ = 0.3 cm)
t = 1200 s : h₃ → 25 y h₄ → 35 (lejos del punto)
(IMAGEN)
Trayectoria de referencias h₃(t) y h₄(t)

## Slide 16
DISEÑO DEL CONTROL DE NIVEL PARA UN SISTEMA DE CUATRO TANQUES ACOPLADOS MEDIANTE CONTROL PREDICTIVO
Capítulo 4. Análisis comparativo del GPC frente al PI con desacoplador
4.4 Resultados ante acoplamiento cruzado
16
(IMAGEN)
Curvas comparativas h₃(t) y h₄(t) — GPC vs PI+Desacoplador
GPC
◦ Anticipa el acople
◦ Coordina ambas bombas
◦ Interacción cruzada mínima
PI + Desacoplador
◦ Desacopla solo en estacionario
◦ Perturbación visible en el otro lazo
◦ INT_ij claramente mayor

## Slide 17
DISEÑO DEL CONTROL DE NIVEL PARA UN SISTEMA DE CUATRO TANQUES ACOPLADOS MEDIANTE CONTROL PREDICTIVO
Capítulo 4. Análisis comparativo del GPC frente al PI con desacoplador
4.5 Resultado clave — operación lejos del punto
17
RESULTADO PRINCIPAL DE LA TESIS
◦ En t ≥ 1200 s, el PI con desacoplador NO alcanza h₄ = 35 cm; el GPC SÍ lo logra.
(IMAGEN)
Detalle del tramo t ≥ 1200 s — h₄ vs referencia 35 cm
¿Por qué falla el PI?
◦ IMC sintonizado en h₀ = 25
◦ τ depende de √h → cambia con h
◦ Desacoplador estático válido SOLO en h₀
¿Por qué SÍ llega el GPC?
◦ Horizonte de predicción a N pasos
◦ Acción integral del CARIMA
◦ Coordinación coordinada de las bombas

## Slide 18
DISEÑO DEL CONTROL DE NIVEL PARA UN SISTEMA DE CUATRO TANQUES ACOPLADOS MEDIANTE CONTROL PREDICTIVO
Capítulo 4. Análisis comparativo del GPC frente al PI con desacoplador
4.4 Métricas comparativas
18
Dos ventanas de evaluación
• Métricas GLOBALES → toda la simulación (incluye arranque)
• Métricas en OPERACIÓN NORMAL → a partir de t = 400 s
• Métrica adicional INT_ij → cuantifica acoplamiento cruzado
(IMAGEN)
Tabla comparativa de métricas (IAE, ISE, ITAE, t_est, Mp, esfuerzo)
(IMAGEN)
Gráfico de barras: GPC vs PI+Desacoplador para cada métrica

## Slide 19
DISEÑO DEL CONTROL DE NIVEL PARA UN SISTEMA DE CUATRO TANQUES ACOPLADOS MEDIANTE CONTROL PREDICTIVO
Capítulo 4. Análisis comparativo del GPC frente al PI con desacoplador
4.6 Implementación en Simulink
19
Verificación adicional sobre Simulink
• Ambos controladores implementados como MATLAB Functions
• Planta no lineal en un único bloque con realimentación por Unit Delay
• Solver: ode45 variable-step (para preservar precisión MIMO)
• Resultados consistentes con los scripts de MATLAB
(IMAGEN)
Diagrama Simulink del PI + Desacoplador
(IMAGEN)
Diagrama Simulink del GPC

## Slide 20
DISEÑO DEL CONTROL DE NIVEL PARA UN SISTEMA DE CUATRO TANQUES ACOPLADOS MEDIANTE CONTROL PREDICTIVO
20
CONCLUSIONES
• Se diseñó un controlador GPC multivariable para el sistema TITO de cuatro tanques bajo formulación CARIMA + ecuaciones diofánticas.
• Se compararon 4 métodos de sintonización (Clarke-Mohtadi, Shridhar-Cooper, PSO, Nelder-Mead) mediante un score combinado de seis métricas.
• El GPC reduce significativamente el acoplamiento cruzado entre lazos respecto al PI con desacoplador (métrica INT_ij).
• El PI con desacoplador falla en regiones alejadas del punto de operación (h₄ = 35 cm); el GPC sí responde gracias a su predicción a N pasos.
• Ambos controladores fueron validados en MATLAB y replicados en Simulink, demostrando reproducibilidad.
• Trade-off identificado: mayor desempeño del GPC vs mayor costo computacional y dependencia del modelo.

## Slide 21
DISEÑO DEL CONTROL DE NIVEL PARA UN SISTEMA DE CUATRO TANQUES ACOPLADOS MEDIANTE CONTROL PREDICTIVO
21
TRABAJO FUTURO
• Implementación experimental en la planta piloto del Lab. de Control Avanzado de la PUCP.
• Evaluación del controlador frente a perturbaciones físicas reales (fugas, fallos de actuadores, ruido industrial).
• Estudio de variantes: GPC adaptativo, NMPC para manejo explícito de la no linealidad.
• Análisis de robustez ante incertidumbre paramétrica y envejecimiento del proceso.
• Integración con plataformas SCADA / MES industriales para validación en entorno productivo.

## Slide 22
DISEÑO DEL CONTROL DE NIVEL PARA UN SISTEMA DE CUATRO TANQUES ACOPLADOS MEDIANTE CONTROL PREDICTIVO
22
BIBLIOGRAFÍA (1/2)
• [1] E. Laubwald, “Coupled tank system,” Control Systems Principles, 2005.
• [2] W. Yuan, “Mathematical Model Analysis and Control Strategy,” ICMCR 2023.
• [3] Short, M. & Selvakumar, A. (2020). Non-Linear Tank Level Control for Industrial Applications.
• [4] Numsomran, V., Tipsuwanporn, V., Tirasesth, K. “Modeling of the modified Quadruple-Tank Process,” SICE 2008.
• [5] Azam, S.N.M. & Jørgensen, J.B. “Modeling and simulation of a modified quadruple tank system,” ICCSCE 2015.
• [6] Yu, Y. et al. (2024). Método de control cooperativo para sistemas acoplados. Scientific Reports.
• [7] Albertos, P. & Sala, A. Multivariable Control Systems. Springer, 2004.
• [8] K. H. Johansson, “The quadruple-tank process,” IEEE Trans. Control Syst. Tech., 2000.
• [9] Pugliese, L. et al. (2022). Planta didáctica de bajo coste para sistemas multivariables.
• [10] Sánchez Zurita, V.A. (2018). Diseño de un sistema de control predictivo multivariable. Tesis MSc PUCP.
• [11] Gouta, H. et al. (2022). Anti-disturbance composite tracking control. Automatika.
• [12] Camacho, E.F. & Bordons, C. Model Predictive Control, 2nd ed., Springer, 2007.

## Slide 23
DISEÑO DEL CONTROL DE NIVEL PARA UN SISTEMA DE CUATRO TANQUES ACOPLADOS MEDIANTE CONTROL PREDICTIVO
23
BIBLIOGRAFÍA (2/2)
• [13] Clarke, D.W. “Application of Generalized Predictive Control to Industrial Processes,” IEEE Control Syst. Mag., 1988.
• [14] Santana, H.G. et al. “Application of Multivariable PID Controllers in a Coupled Tank System,” INDUSCON 2018.
• [15] Choudhary, P.K., Raj, P. & Das, D.K. “Controller Design for Decoupled TITO Coupled Tank System,” ICSPCRE 2024.
• [16] Albin Raj, R.J. & Deepa, S.N. “Modeling and implementation of various controllers used for Quadruple-Tank,” ICCPCT 2016.
• [17] Rivera, D.E., Morari, M. & Skogestad, S. (1986). “Internal Model Control: PID Controller Design.”
• [18] Åström, K.J. & Hägglund, T. (2006). “Advanced PID Control.” ISA.
• [19] Skogestad, S. & Postlethwaite, I. (2005). Multivariable Feedback Control. Wiley.
• [20] Shridhar, R. & Cooper, D.J. (1997). “A Tuning Strategy for Unconstrained Multivariable Model Predictive Control.”
• [21] Eberhart, R. & Kennedy, J. (1995). “A new optimizer using particle swarm theory,” MHS.
• [22] Åström, K.J. & Wittenmark, B. (1997). Computer-Controlled Systems. Prentice Hall.
• [23] Ogata, K. (2010). Modern Control Engineering. Prentice Hall.

## Slide 24
MUCHAS GRACIAS
¿Preguntas?
Edwin Jesús Davila Avalos — Asesor: Juan Javier Sotomayor Moriano — Lima, 2026